Viivanseurauskisa HSF14:sta

Kilpailun tarkoituksena on seurata autonomisella laiteella viivaa mahdollisimman nopeasti/tyylikkäästi. Pisteitä on jaossa myös desingistä ja engineeringistä. Laitteeessa voi olla äly kyydissä, tai se voi olla ulkopuolisen tietokoneen/vastaavan ohjaama. Tärkeintä on että laite selvittää vähintään yhden kierroksen itsenäisesti (ihmisen suorittama aktiivinen kauko-ohjaus ei ole siis sallittua).

Päivitys 4.1.2014:

- Pohjana Ikean (luonnon)valkoinen piirustuspaperi ( http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/20152281/ ).

- Rata piirretään paperille mustalla ~19mm leveällä tussilla.

Radan speksit:

- Viiva mustaa sähkömiehenteippiä, leveys 17,5mm - 19mm

- Pohjana valkoinen A0 tulostinpaperi, tai mahdollisesti vaneri

- Kantaa ainakin 5kg robotteja

- Viivan minimikaarevuussäde 10cm

- Minimietäisyys viivan keskeltä pohjalevyn reunaan 20cm

- Viivat vähintään 15cm etäisyydellä toisistaan

- Radan kokonaispituus muutaman metrin, suurempi kuin 2 metriä

- Lähtö/maali merkitty viivan molemmin puolin olevalla teipinpalalla, joka on kohtisuorassa viivaan nähden ja alkaa 5cm etäisyydeltä viivan keskilinjasta, pituus vähintään 3cm

- Yo. vastaavia synkronointimerkkejä osallistujien pyynnöstä

- Virallinen kisarata tehdään paikanpäällä huutoäänestyksellä

- Radassa ei ole korkeuseroja

Säännöt:

- Virallisessa kisassa 3 yritystä, joista paras ratkaisee

- Tulos muodostuu seuraavista tekijöistä:

  - Tyylipisteet 66%

  - Nopeus 34%

- Kilpailuluokkia on vain yksi

- Robotteja on radalla kerrallaan vain yksi

Hardista (esimerkkejä):

- Viiva-antureita

  - http://www.pololu.com/catalog/product/2456

  - http://www.pololu.com/catalog/product/958

  - http://www.pololu.com/catalog/product/960

  - http://dx.com/p/three-line-tracking-sensor-module-board-red-black-204012

  - Webbikamera

- Moottoreita

  - http://www.pololu.com/catalog/category/51

  - http://dx.com/p/mpx020-diy-3-0-12v-gear-motor-silver-max-200rpm-min-181704

  - Ympäripyöriviksi modatut RC-servot (hidas)

- Moottori-drivereita

  - http://dx.com/p/l293d-motor-driver-expansion-board-control-shield-blue-175123

  - http://www.pololu.com/catalog/product/2130

  - https://www.sparkfun.com/products/11773

  - https://www.sparkfun.com/products/9815

- Renkaita

  - http://www.pololu.com/catalog/category/24

- Runko

  - Tulostamalla

  - Levystä

  - Alumiiniprofiilista

  - Saippuarasia, laitekotelo, tms.

- Äly

  - Arduino

  - Rasberry Pi

  - FPGA

  - Analogipiiri

  - Releet