Tre Hacklab Growbot

Tarkoitus:
- Rakennetaan Tampere Hacklabilla olevalla kasville kastelujärjestelmä
- Akkukäyttöinen

Versiot:
0.1 (Valmis 24.11.2015)
    - Lukee kosteusanturin arvon ja näyttää sen web-sivulla
    - Web-käyttöliittymän kautta voi laittaa pari GPIO pinniä päälle tai pois
0.2
- Akkukäytön POC,
- Lipo-akku + diodi pudottamaan jännite
- Kaksi valoa
    - Vilkkuva vihreä 5 sekunnin välein = Toimii
    - Vilkkuva punainen 5 sekunnin välein= vaatii kastelua
- Deep sleep harjottelu
    - Deep sleepistä normal tilaan ja takaisin
    - Looppi 5 sekunnin välein
    - Tarkistus deep sleepin jälkeen kuinka nopeasti anturin dataa voi lukea ilman että lukema  vääristyy
    
0.3 
-Tietojen lähettäminen palvelimelle
    - Mullan kosteus
    - Akun varaus = Jännite akulta
    - Laitteen tunnistava ID
- Palvelimen softa
-- RestApi




Kotelointi
- Kukkaruukun reunasta roikkuva kotelo
  -Mahdollisimman lyhyet ja siistit johdot anturille
  - Akku samaan ESP:n kannsa
 - Koteloon paikka ID:lle joka määritellään palvelimen kautta
 
   
++ Kotelointi mahdollisimman esteettiseksi
 - "Tekokukka ruukussa" tai joku muu kiva esine joka ei näytä anturilta tai elektroniikalta


Tehtävät ja edistyminen
-- ESP-12E toimitus pajalle, Ladi
-- Pajalta diodit ja tarvikkeet, Wisp
-- 0.2 version ohjelmointi, Wisp


Resursseja:
The function used to test the power supply voltage on PA_VDD pin is: uint16 system_get_vdd33(void) • Test the input voltage of TOUT (Pin 6)

Ideoita:
Joku pieni aurinkokenno antamaan virtaa espille? Jos ollaan deep sleepissä niin pienikin kenno jaksanee ladata jonkun kondensaattorin tms millä sitten jaksetaan ajaa poweri sykli läpi. -Miksi_

Linkkejä:
- https://www.adafruit.com/images/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf
- http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=133