Helsinki Hacklabin avaruuslentosimulaattori


Tavoitteet

- Avaruuslentopeli jossa pääpaino on pelaamisen mukavuudessa, ei niinkään realismissa.

  - zzorn hakkailee kunhan ehtii

  - Flightgearin vois hakata siihen kans

- Ohjaamo pyritään rakentamaan mahdollisimman vaikuttavaksi tuomalla peliin mukaan tarvittavat tärinät ja tutinat, G-voimat ym., sekä muita herkkuja (savua, lämpöä jne).

- Tavoitteena rakentaa myös liikkuva alusta sekä oma simulaattorisofta. Aluksi kuitenkin tehdään kaikki toimimaan staattisena ja käytetään valmiita softia, esim. Flightgear, X-plane, MSFS2004/X

- Kaikki ylläoleva vielä suht pieniin osiin irroitettavissa siirtämistä varten

Kuvia:
tulossa...

Projektin edistyminen:

- Tällä hetkellä on koossa jonkinlainen mock-up, jonka pohjalta lasketaan simulaattorin osien sijoittelu.

- Pohjalevynä toimii iso vanerinpala johon muut osat kiinnitetään.

- todennäköisesti runko korvataan purjelentokoneen nupilla jos sille löytyy sijoituspaikka labilta <- Purjekoneen ohjaamoja ei tahdo saada mistään. Tampereen IY on moista etsinyt useamman vuoden mutta niitä vaan ei ole missään.

Ohjaamon osat:

- Visuaali

  - Joko 1*26" iso paneeli ja kaksi 19" pystyssä tai 3*19" paneelia vierekkäin

- Laitteisto

  - Simusofta

    - 3.06GHz P-4, 2 Gt RAM, kohtuuripeä AGP-näyttis. Saa tuoda paremman jos löytyy!

      - tähän tarttis jonkun äänikortin jossa peliohjainportti, PCI. Tai joku USB-adapteri. --laitettu

  - Muu järjestelmä

    - Teensy tai arduino lukemaan ohjaamon nappuloita (näppäimistöemulointi)

      - Luultavasti tehdään usb:iin kytkettävä "yleislaatikko" johon voi kiinnittää potikoita, nappuloita, näyttöjä

    - Perus-PC, yritetään saada pieniä esim. Shuttlen bareboneja niin ei vie tuhottomasti tilaa.

Cockpit

- Joystick: Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro (huom. vaatii äänikortin/adapterin jossa joikkaportti!)

- Kaasukahva: PUUTTUU, tehdäänkö itse?

- Pedaalit: rakennettu labilla

- Ohjauspaneeli jossa nappuloita. Tämä tuskin on ongelma tehdä itse.

Ohjaamon runko

- Mustaksi maalattua vaneria

Pään asento sensori

- Wiimote hakki: http://johnnylee.net/projects/wii/  (viimeinen hakki sivulla, head tracking)

- Vaatii melkein custom pelin tai pelin jossa avoimet rajapinnat ja helppo kamera controlli (ehkä flightgear?)

http://www.deluded.co.uk/wiimote/index.html

Platformin tilttaaminen

- Köysien varaan ripustettu neljästä pylväästä, köydet rullilla ohjattu platformin alta ristikkäin toiselle puolelle -> voidaan tiltata pitch & roll kahdella moottorilla jotka siirtävät köyttä

  - Plussaa:

    - Valmiista komponenteista rakennettavissa

    - Vain DC moottoreita, yksinkertaista ohjata, ei kovin isoja vaaratilanteita

    - Tunnettu teknologia

    - Tarvitsee vain käyttää voimaa platformin pyörittämiseen keskipisteensä ympäri, ei sen nostamiseen

  - 2 x Moottori esim 24V 100 rpm ??Wattia, 17.5€ kpl: http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php

    - Pitäis olla mielellään 50W, 25W voi vielä toimia just ja just

  - Moottoreiden PWM ohjauspiiri - jotain tehomosfettejä tjms

  - Virtalähde

    - 24V 5A = 120W, 53€: http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=1384&productID=13618&productCode=SMP-120W

  - Kestävä purjehdus tjms köysi n 15 m esim Bauhausista

  - Rullajutut / idlaajat köydelle, 8 kpl, esim Bauhausista

  - Köysikiinnikkeet 4 kpl esim Bauhaus

- Ilmalihakset

  - Miinuksia

    - Tarvitsee paineilmaa

      - vaivalloista

      - kompressori

      - vaarallista jos joku osa poksahtaa

    - Ohjaus

      - Tarvitsee ohjattavia venttiilejä

      - Onnistuuko ilmalihaksen osittainen jännittäminen helposti?

      - 3D positio -> neljän lihasryhmän venyytyslaskenta

    - Tuntematon teknologia

      - Jaksaako nostaa?

      - Kestääkö käyttöä?

    - Konfiguraatio vaatii koko platformin painon nostoa

  - Ongelma myös löytää sopivaa elastista materiaalia lihaksen sisään

    - Pyörän sisäkumi toimii aika ok, muttei kestä liikaa paineita

    - Latexi tai pehmeä silikoni olisi hyvää, mutta McMaster Carrista ei voi ostaa USAn ulkopuolelta

      - Latexinen pyörän sisäkumi löydetty, näyttää toimivan hyvin

      - Alibabasta löytyi ainakin yksi kiinalainen tehdas joka myy myös metreittäin eikä kilometreittäin: http://zemo.en.alibaba.com/product/325819929-210107875/latex_tube.html

  - Tarvitsevat elektronisesti ohjattavia ilmaventtiilejä

    - zzornilla idea niiden tekemiseen, pitää protoilla, tarvitsisi vain yhden halppisservon