Tampere Hacklab
Lasersokkelo V2

Logi:

- 23.12.2015, V2 idean syntyminen (Mika + Timo)

- 03.01.2016: Ensimmäinen videomeeting, kirjoitusalustan suunnitelman versio 1 (Mika   + Timo + Kengu)

- 17.1.2016 Timo Kengu

Linkit:

- Discource:

  - https://discourse.hacklab.fi/t/project-lasertrap-v2-lasersokkelon-uusi-tuleminen-meeting-3-1-2016-14-00/301

Tämän hetken ongelmat:

- Vastaanotin ja lähetin ovat eri paketeissa (johtoja)

- Vastaanotin ja lähetin ovat johtojen päässä (enemmän johtoja)

- Nämä ovat hankalasti sijoiteltavissa (prkleen johdot)

- Näitä on vain rajattu määrä (Liikaa johtoja)

- Rakennelma on hankala

- Vanhat moduulit ovat kiinni laudankappaleissa

- Vikatilanteita: Lasersäteet kääntyy pois vastaanottimista, pidike väsyy = Resetoinnin jälkeen logiikka katsoo antureiden määrän = aiheuttaa vikatilanteita missä jonkin lasersäteen katkaiseminen ei hälytä

Versio 2 ja toivotut ominaisuudet:

- "Rajaton" määrä laserosoittimia ja vastaanottoantureita = skaalautuva, pienestä --> isoihin sokkeloihin

- Vastaanotin ja lähetin samassa paketissa = yksi moduuli

- Akkukäyttöinen jotta moduulien sijoittelu olisi helpompaa

- Tarjolla olevien kiinnikkeiden laajentaminen, tarra, imukuppi, magneetti, lattialle seisomaan, hihnakiinnitys isojen tolppien ympärille jne

- Palkintorasiaan valoja ja lisää liikettä, rasian kansi voisi mennä esim. kiinni

- Langaton tiedonsiirto moduulien ja masterin välillä

- Enemmän pelimoodeja, "Capture the Tikkari", "Vakooja vastaan toinen vakooja", "Aikaa vastaan"

- Summeri hälyäänelle kun säde katkeaa

- "Ö"-mappi ominaisuudet

  - Pressuteltta jotta demon pystyttäminen olis helpompaa, ei niin lokaatioriippuvainen

  - "Huijauksen esto"-linssisuodatin LDR-vastaanottimille

    - Helpottaisi sijoittamisenkin kanssa koska näkyvä valo ei vaikuttaisi LDR-antureihin

- Tikkarilootan toiminta?

Kehitystyö ja priorisointi

- Osien päättäminen #1 (Done)

  - Lasermoduuli 20 kpl (Tilattu 3.1.2016, Ladi):

    - http://www.ebay.com/itm/10pcs-Mini-Laser-Dot-Diode-Module-Red-650nm-6mm-3V-5mW-for-Arduino-/262212690410?hash=item3d0d1821ea:g:CnAAAOSwA4dWG6u4

  - "LDR Vastaanotin"-anturi 20 kpl (Tilattu 3.1.2016, Ladi):

    - http://www.ebay.com/itm/20PCS-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-Optoresistor-5mm-GL5539-/261913220877?hash=item3cfb3e970d:g:sdkAAOSweW5VbnUC

    - Diffuselinssi, valmistetaanko itse vai tilataanko

  - ESP8266 (tilattu 3.1.2016, Ladi)

    - ESP-12F tilattu

  - Akut

    - Akun latauspiiri

      - http://www.ebay.com/itm/2pcs-Single-Cell-4A-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-PCB-BMS-Board-WH-KD5-/361317291236 tai jotain

      - http://www.digikey.fi/product-detail/en/XC6802A42XMR-G/893-1145-6-ND/2138483

        - Ledi syttyy kun lataus valmis

        - 4-6v sisään

        - 5 pinninen lutikka+muutama vastus ja konkka

    - Akku 18650-akku

      - Saadaan HRST:n kautta kyseltyä-> samaan tilaukseen arnon akkujen kanssa.

    - Kengu tutkii mitä maailmalla on tehty

- Osien hankinta #1

  - Ladi tilaa, lasermoduuli, LDR:t, ESP:it,

Suunnitelma versioinnista:

- POC (Proof of concept) v0.1

  - Ominaisuudet:

    - ESP

      - Vastaanotetaan LDR-anturin data

      - Ohjataan laseria ESP:n I/O:lla

        - Transistori ohjaamiseen, ESP:n I/O:ssa ei virta riitä

  - v0.2

    - Master + Slavet-toiminnallisuus

      - Masterissa Wlan verkon muodostaminen

        - DHCP

        - Wlan STA (Station)-moodissa

      - Vastaanottaa tilatietoja Slavelta

      - Soittaa summeria jos slaven laseri triggeeraa

  - v0.3

    - Modulaarisuus

      - Softa tarkistaa montako moduulia on päällä

      - Web-pohjainen asetussivusto

        - ominaisuuksia....

  - v0.?

    - Pelimoodien kehittäminen

    - Ulkoinen näyttötaulu ajan näyttämistä varten

Selvitettävät asiat:

- Suomen lainsäädännön rajoitukset lasereille

  - Raja + Lähde

- Selvitetään otetaanko 12F vai 12E espejä, Timo

- Kysytään sopiva transistori Arnolta, Timo/Mika

Ympäristön vaatimukset demolle

- Pimeä huone

- Savukone

  - Savunestettä

Slaven toimintalogiikka

- Laite päälle

  - Yhdistä kovakoodattuun wlan verkkoon

  - Lähetä UDP-broadcastilla ilmoittautumisviesti

  - Vastaanota TCP:llä masterilta ilmoittautumisen kuittaus

  - Odottamaan komentoa masterilta

Master toimintalogiikka

- Vastaanota UDP dataa slaveilta

  - Ilmoittautumiskomennot UDP:llä

- Webbi-portaalin näyttäminen