Avoin opiskeluympäristö

Helsinki Hacklab on paikka yhdessä oppimiselle ja tekemiselle. Kehitämme avointa opiskeluympäristöä kurssien ja workshopien järjestämiseen. Olemme jo ehtineet pitää kursseja hieman keskeneräisessä tilassamme Helsingin Pitäjänmäessä, ja haluaisimme viimeistellä luokkahuoneemme entistäkin toimivammaksi ja saada tietokoneilla ohjattavatit-takana

Labin tavoitteena on tehdä helppokäyttöinen ja helposti alustettava oppimisympäristö niin vetäjälle kuin osallistujallekin. Ympäristö dokumentoidaan mahdollisimman selkeästi, jotta satunnainenkin osallistuja pystyy hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koko ympäristön elinkaari on suunniteltava sitä toteuttaessa, myös sen mahdollinen kierrätyskäyttö, kun se tulee aktiivisen käyttöikänsä päähän.

Helsinki Hacklabin avoin opiskeluympäristö rakennetaan alusta loppuun asti avoimilla tekniikoilla ja sen dokumentaatio jaetaan avoimesti.


Työasema
Työaseman käyttöjärjestelmänä toimii linux ja siinä ajetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Laitteistoksi valitsimme CubieBoard 3:n, jossa on monipuolisia liitäntöjä joita ei valmispaketoiduista tietokoneista löydy. CubieBoard 3:n ylläpito on helppoa, laitteet ovat helposti korvattavissa toisilla samanlaisilla ja niitä voi sekä lisätä ympäristöön että poistaa ympäristöstä ilman erillisiä sovellusasennuksia tai aikaa vievää asetusten räätälöintiä.

Kukin laite käynnistyy lähiverkosta identtisenä ympäristönä ja mahdolliset muutokset ja päivitykset ympäristöön hoituvat keskitetysti. Tällä tavoin vähennetään merkittävästi kokonaisuuden ylläpitokustannuksia ajassa, sähkössä ja materiaalissa laskettuna. Kaikki tiedot tallentuvat verkon yli palvelimelle, jonka varmuuskopiot toimivat keskitetysti ja automaattisesti. Koska työasemien virrantarve on pieni ja ne liitetään lähtökohtaisesti Ethernet-verkkoon, niiden virransaannin voi toteuttaa myös PoE (Power over Ethernet) -järjestelmällä, jolloin ulkoisten liitäntöjen määrä vähenee yhdellä, eikä verkkovirtaa tarvita kuin näyttöä varten.

Työaseman fyysinen rakenne noudattaa näyttöjen ja televisioiden VESA-kiinnitysstandardia, eli koko työasemalaitteisto kiinnitetään monitoriin taustapuolella olevien VESA-kiinnitysten läpipultitukseen (havaintokuva: http://i.imgur.com/0VPeQj5.jpg) Työasemaan on mahdollista edelleen kiinnittää VESA-standardin mukainen kiinnitysvarsi, jalusta tai seinäteline. Kokonaisuuten voidaan yhdistää myös teline näppäimistön, hiiren ja mahdollisten muiden laitteiden säilytykseen. Laitteisto ei vie paljoa tilaa käytössä ja vielä vähemmän kun se ei ole käytössä.

Työasemalaitteissa itsessään ei säilytetä mitään tietoa, joten niitä voi siirtää ja sijoitella pienellä vaivalla tarpeen mukaan, eikä niiden täystuhoutuminen tarkoita kuin korkeintaan tallentamattomien dokumenttien menettämistä ja muutaman minuutin työtä, kun varapiirilevy vaihdetaan rikkoontuneen tilalle koteloon.

Palvelin
Palvelimeksi on valittu samanlainen CubieBoard 3 -laite kuin päätteisiinkin, jotta sen vaihto on mahdollisimman vaivatonta ja koko ympäristö standardoitu. Palvelimen aktiivinen käyttömassamuisti toimii kahdennetusti ja varmuuskopiot asetetaan kopioitumaan automaattisesti myös ulkopuoliseen ympäristöön katastrofaalisen tietokadon välttämiseksi.

Palvelin suojataan sähköverkon häiriöiltä UPS-laitteella. Sähköverkon häiriöt voivat rikkoa laitteen tai yllättävä sähkön menetys voi tuhota tiedostojärjestelmän: kumpikin johtaa siihen että ympäristö ei ole käyttökunnossa ennen kuin palvelin on korjattu. Tasaisen virransyötön antavalla UPS-laitteella voidaan oppimisympäristö pitää mahdollisimman vakaana ja riippumattomana ympäristötekijöistä.

Verkon suorat hankinnat

- 4 kpl CubieBoard 3: 4 x 130 = 520 euroa, sis alv

- Virtalähteet ja kaapeloinnit: arvio yhteensä 50 euroa

- Palvelimen ja työasemien koteloinnit: arvio yhteensä 50 euroa

- Näppikset, hiiret/trackballit: arvio yhteensä 150 euroa

- 4 kpl kovalevyjä tarvikkeineen palvelimelle ja sen varmuuskopioille: arvio yhteensä 300 euroa

Opiskeluympäristöä ja verkkoa tukevat hankinnat

- http://www.verkkokauppa.com/fi/product/13511/dmrfq/Eaton-5P-850iR-VA-UPS-rakkimalli hinta: 485 euroa sis alv

Muuta huomioitavaa

FLUG (http://www.flug.fi)   osallistuu omalla panoksellaan ympäristön kehittämiseen. Tämä   tarkoittaa ainakin taloudellista tukea labille. Tästä lisää helmikuun 2015 aikana. //viHannes

Avoimen opiskeluympäristön kuvaus tullaan sisällyttämään labin toimintasuunnitelmaan jota Kremmen työstää maaliskuussa. (ja tähän työstämiseen saa muutkin osallistua) //viHannes